Самодельный тубус для транспортировки удилищ. В.М.Власенко wwm@cityline.ru

При транспортировке современных рыболовных снастей возникает ряд проблем с удилищами. Учитывая, что стоимость современного удилища часто составляет более 100$, а вероятность его поломки при транспортировке очень высока, особенно при перевозке железнодорожным транспортом во время заброски к местам ловли, целесообразно обзавестись специальным жестким тубусом, позволяющим перевозить несколько удилищ с минимальным риском сломать их.

Иностранные фирмы-производители рыболовного снаряжения выпускают такие тубусы, но можно его изготовить и самостоятельно. При этом стоимость самодельного тубуса будет в три-четыре раза дешевле, а по своим эксплуатационным качествам он практически ничем не будет уступать своему фирменному собрату. На самостоятельное изготовление такого тубуса при наличии исходных деталей у вас уйдет не более получаса…

Я давно хотел сделать себе тубус для транспортировки спиннингов, даже подумывал о конструкции из полиэтиленовых чертежных тубусов, но с началом перестройки они из продажи пропали... Но нет худа без добра. Года три назад занимаясь ремонтом квартиры и перетряхивая полностью сахтехнику появилась плодотворная идея, которой я и воспользовался.

Суть идеи такова: В современной сантехнике используются различные трубы, переходники, ответвители и т.д. из полистирола... Все это бывает различных диаметров (50 мм, 80 мм, 110 мм ...) и различной длинны. Отдельные части соединяются между собой при помощи надевания одной части на другую с резиновой прокладкой между ними. Трубы бывают длинной 1,5 м 2,0 м и других, не представляющих для данного случая размеров. Купить все это можно на всевозможных строительных и хозяйственных рынках и в магазинах, имеющих отделы строительных материалов или сантехнического оборудования. Кроме того эти детали бывают как отечественного производства, так и импортного (качество подгонки и поверхности естественно лучше у импортных).

Для изготовления тубуса нам понадобится одна труба, переходник-бочка и две торцевые заглушки. Уплотнительные резиновые кольца как правило продаются в комплекте с вышеперечисленными конструктивными элементами. Если их там нет, то их надо приобрести дополнительно (см. рисунок).

Мой вариант тубуса: Из деталей покупал: основную трубу D = 80 мм L = 2 м ( с одной стороны данная труба имеет утолщение с вставленной резиновой прокладкой и их просто можно состыковывать, одевая друг на друга...), переходник типа боченка (кусок трубы увеличенного диаметра на концах с двумя резиновыми прокладками) и две торцевые заглушки.

Изготовление тубуса свелось к отрезанию по месту трубы до оптимальной длинны, позволяющей разместить самую длинную часть от моих удилищ + запас примерно в 4 - 5 см. Из поролона вырезаем два цилиндра и помещаем их в торцевые заглушки, чтобы удилища там не болтались... Сборка всей конструкции самая элементарная: на тонкий конец трубы надевается переходник (бочка) в который вставляется торцевая заглушка (это более тяжелый конец будет дном). Через другой конец заправляются удилища и закрываются второй крышкой. онструкция получается герметичной и очень прочной. При желании из капрона можно сделать обвязку в центре и ручку для транспортировки.

В тубус из трубы 80 мм входит 3 - 4 удилища (обычно я таскаю в нем два спиннинга и 1-2 телескопа под поплавочную улочку для ловли живца). Если снастей больше - то надо рассмотреть вариант трубы диаметром 110 мм. При упаковке удилищ между ними дополнительно вставляется несколько кусков поролона, которые прижимают удилища и тубусу и препятствуют их тряске.

Во время водных походов такой тубус удобно крепится вдоль фальшборта байдарки. В поезде при транспортировке с байдарками и рюкзаками я вообще забыл о проблемах с удилищами. И главное - цена; вся конструкция из фирменных труб стоит около 10-15$, в то время, как фирменные рыболовные тубусы стоят более 30$... (для труб 110 мм будет чуть дороже, но все равно самостоятельное изготовление тубуса себя оправдывает).

Copyright © 1999 by Victor Vlasenko Изменен 31.01.99

Самодельный тубус для транспотрировки удилищ - дополнение. Шабалин Андрей. shaman@rdtc.ru

На сайте нашел статью "Самодельный тубус для транспотрировки удилищ". Прочитал и загорелся желанием сделать себе такойже. Просто по опыту знаю насколько не удобно возить с собой тоненький спининг - особенно с вещами и на большие растояния. Сделал, только возникли несколько проблемм 1 - в продаже нет труб диаметром 80мм, Есть мнение что таких труб в природе нет. Сделал себе из 100мм т.к. в 50мм не влезает спиннинг - кольца мешают. В о время прибывания и похождения по магазинам сан техники возникла идея - которая и была реализованна. А суть её заключается в том что том же наборе труб есть короткая спец труба с широким раструбом - куда прекрасно входит катушка в сложенном компактом виде. В итоге получился тубус около 1.7м длинной - куда прекрасно входят мой спининг с удочками и 1 катушка. Плюс к этому был сделан плотный чехол из кардуры с ремешком - итог тубус для спининга всего за 200р. С уважением Шабалин Андрей.

Copyright © 2006 by Victor Vlasenko Изменен 10.05.2006

Тубусы для удилищ. Serega. г.Рязань. holagro@aport.ru

Предлагаю Вашему вниманию три варианта тубусов. Может быть, моя идея и не претендует на новизну, но хочу поделиться ею.

1 вариант - тубус на "скорую руку". Дело было так: После покупки CtCroix Wild Riwer 2,59 мне срочно понадобился тубус. В ближайшем магазине "Хозтовары" я увидел в продаже рулоны линолеума. Продавец (очаровательная девушка) за улыбку отдала мне основу из очень плотного картона, на которую был намотан рулон. (L=1,5m, D=7cm.) Понадобились лишь 2 (из твердого пенопласта) торцевые заглушки, которые я изготовил в течение 10 минут. ЗАТРАТЫ: 00руб. 00коп.

2 вариант - для тех, кто считает, что "нет ничего более постоянного, чем временное". В данном случае Вам понадобится лента "скотч" по возможности наиболее широкая и немного клея (я использовал ПВА) для того, чтобы приклеить нижнюю заглушку. "Скотч" придает тубусу большую относительную водостойкость, а, обработав им внутренние края тубуса. Вы увеличите долговечность места вхождения заглушки. Для этого мне понадобилось еще 20 минут. ЗАТРАТЫ: "Скотч"- 16руб.00коп.

3 вариант - наиболее эстетичный. В ближайшей мастерской пошива туроборудования мне сшили чехол из прочной Кордуры, в который очень плотно вставили мой тубус. Ручки, застежки и прочая фурнитура - на усмотрение владельца. На это ушло еще 3 часа времени. ЗАТРАТЫ: Еще 100 рублей на пошив чехла.

Copyright © 1999 by Victor Vlasenko Изменен 24.09.99